## Slide 1: Module 13: ICMP
Contenu Pédagogique de l'instructeur
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 13: ICMP

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 13
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 10
  Remarque : supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place de travaux pratiques lorsque l'accès aux équipements physiques n'est pas possible.
Les activités du mode physique de Packet Tracer peuvent ne pas avoir autant d'échafaudage que les activités de PT qui les précèdent immédiatement.
Notes: 6

## Slide 7: Module 13: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
13.1.6 | Vérifiez vos connaissances | Message ICMP | Recommandation
13.2.6 | Packet Tracer | Vérifier l'adressage IPv4 et IPv6 | Recommandation
13.2.7 | Packet Tracer | Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité des réseaux | Recommandation
13.3.1 | Packet Tracer | Utiliser ICMP pour tester et corriger la connectivité des réseaux | Recommandation
13.3.2 | Mode physique du Packet Tracer | Packet Tracer - Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité des réseaux - Mode Physique | Recommandation
13.3.2 | de prototypage | Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité des réseaux | Recommandation
13.3.4 | Questionnaire du module | ICMP | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 13: Meilleures Pratiques
Avant d'enseigner le module 13, l'instructeur doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Après ce module, l'examen d'adressage IP est disponible, couvrant les modules 11-13.
Section 13.1
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Expliquez les similitudes et les différences entre ICMPv4 et ICMPv6.
    Qu'est-ce qui, selon vous, rendrait une destination inaccessible?
    Pourquoi un administrateur réseau refuserait-il les messages ICMP provenant d'une source externe?
Notes: 8

## Slide 9: Module 13: Meilleures Pratiques (Suite)
Section 13.2
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Quelles sont les différences entre ping et traceroute?
    Pourquoi envoyer une requête ping à l'adresse de bouclage d'un périphérique ?
    Dans quelles situations utiliseriez-vous la commande ping/traceroute?
Notes: 9

## Slide 10: Module 13: ICMP
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Notes: Programme Cisco Networking Academy
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 13: ICMP

## Slide 11: Objectifs du Module
  Titre du module: ICMP
  Objectif du Module: Utiliser divers outils pour tester la connectivité des réseaux.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Messages ICMP | Expliquer comment le protocole ICMP sert à tester la connectivité du réseau.
Tests à l'aide des commandes ping et traceroute | Utiliser les utilitaires Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.
Notes: 11
13 — ICMP
13.0.2- Qu'est ce que je vais apprendre à faire dans ce module?

## Slide 12: 13.1 Messages ICMP
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP

## Slide 13: Messages ICMP Messages ICMPv4 et ICMPv6
ICMP (Internet Control Message Protocol) fournit des commentaires sur les problèmes liés au traitement des paquets IP sous certaines conditions.
ICMPv4 est le protocole de message des réseaux IPv4. ICMPv6 est le protocole de messagerie pour IPv6 et inclut des fonctionnalités supplémentaires.
Les messages ICMP communs à ICMPv4 et à ICMPv6 sont notamment les suivants:
    Accessibilité de l'Hôte
    Destination or Service Unreachable (destination ou service inaccessible)
    Time exceeded (Délai dépassé)
Remarque : les messages ICMPv4 ne sont pas obligatoires et ne sont souvent pas autorisés au sein d'un réseau pour des raisons de sécurité.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.1 — Messages ICMPv4 et ICMPv6

## Slide 14: Messages ICMP Accessibilité de l'hôte
ICMP Echo Message peut être utilisé pour tester l'accessibilité d'un hôte sur un réseau IP.
Dans l'exemple:
  L’hôte local envoie un message ICMP Echo Request (Demande d’écho) à un autre hôte.
  Si l'hôte est disponible, l'hôte de destination répond en envoyant une réponse d'écho.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.2 - Accessibilité de l'Hôte

## Slide 15: Messages ICMP Destination ou service inaccessible
Un message ICMP Destination Inaccessible peut être utilisé pour avertir la source qu'une destination ou un service est inaccessible.
Ce message comprend un code indiquant pourquoi le paquet n'a pas pu être livré.
Certains des codes de Destination Inaccessible pour l'ICMPv4 sont:
    0 - Réseau inaccessible
    1 - Hôte inaccessible
    2 - Protocole inaccessible
    3 - Port inaccessible
Certains des codes de Destination Inaccessible pour l'ICMPv6 sont:
    0 - Pas de route vers la destination
    1 - La communication avec la destination est interdite administrativement (p. ex., pare-feu)
    2 - Au-delà de la portée de l'adresse source
    3 - Adresse inaccessible
    4 - Port inaccessible
Remarque: ICMPv6 a des codes similaires mais légèrement différents pour les messages "Destination Inaccessible".
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.3 – Destination ou Service Inaccessible

## Slide 16: Messages ICMP Délai Dépassé
Lorsque le champ Durée de vie (TTL) d'un paquet est décrémenté à 0, un message ICMPv4 Délai dépassé est envoyé à l'hôte source.
ICMPv6 envoie également un message Délai dépassé. Au lieu du champ TTL IPv4, ICMPv6 utilise le champ Hop Limit IPv6 pour déterminer si le paquet a expiré.
Remarque: les messages de Délai dépassé sont utilisés par l'outil de traceroute .
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.4 – Délai dépassé

## Slide 17: Messages ICMP Messages ICMPv6
ICMPv6 dispose de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées introuvables dans ICMPv4, y compris quatre nouveaux protocoles dans le cadre du Neighbor Discovery Protocol (ND ou NDP).
La messagerie entre un routeur IPv6 et un périphérique IPv6, y compris l'allocation d'adresses dynamique, est la suivante:
  Message de sollicitation de routeur (RS)
  Message d'annonce de routeur (RA)
La messagerie entre les périphériques IPv6, y compris la détection d'adresses en double et la résolution d'adresses, est la suivante:
  Message de sollicitation de voisin
  Messages d'annonce de voisin
Remarque: ICMPv6 ND inclut également le message de redirection, qui comporte une fonction similaire au message de redirection utilisé dans l'ICMPv4.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.5 – Messages ICMPv6

## Slide 18: Messages ICMP Messages ICMPv6 (suite)
Les messages RA sont envoyés par des routeurs compatibles IPv6 toutes les 200 secondes pour fournir des informations d'adressage aux hôtes compatibles IPv6.
Un message d'annonce de routeur peut inclure les informations d'adressage pour l'hôte telles que le préfixe, la longueur de préfixe, l'adresse DNS et le nom de domaine.
Un hôte utilisant l'auto-configuration d'adresse sans état (SLAAC) définira sa passerelle par défaut sur l'adresse locale du routeur qui a envoyé le RA.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.5 — Messages ICMPv6 (suite)

## Slide 19: Messages ICMP Messages ICMPv6 (suite)
Un routeur compatible IPv6 enverra également un message RA en réponse à un message RS.
Dans la figure, PC1 envoie un message RS pour déterminer comment recevoir ses informations d'adresse IPv6 dynamiquement.
    R1 répond au RS avec un message RA.
    PC1 envoie un message RS, «Salut, je viens de démarrer. Existe-t-il un routeur IPv6 sur le réseau? J'ai besoin de savoir comment obtenir les informations de mon adresse IPv6 dynamiquement.»
    R1 répond avec un message RA. «Salut à tous les appareils compatibles IPv6. Je suis R1 et vous pouvez utiliser SLAAC pour créer une adresse de monodiffusion globale IPv6. Le préfixe est 2001:db8:acad:1::/64. Au fait, utilisez mon adresse locale fe80::1 comme passerelle par défaut".
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.5 — Messages ICMPv6 (suite)

## Slide 20: Messages ICMP Messages ICMPv6 (suite)
Un périphérique auquel est attribuée une adresse IPv6 globale ou une adresse monodiffusion locale par lien peut effectuer une détection en double (DAD) pour s'assurer que l'adresse IPv6 est unique.
Pour vérifier l'unicité d'une adresse, l'appareil enverra un message NS avec sa propre adresse IPv6 comme adresse IPv6 ciblée.
Si un autre appareil sur le réseau possède cette adresse, il répondra par un message NA notifiant à l'appareil émetteur que l'adresse est utilisée.
Remarque: la DAD n'est pas obligatoire, mais la RFC 4861 recommande que la DAD soit effectuée sur les adresses de monodiffusion.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.5 — Messages ICMPv6 (suite)

## Slide 21: Messages ICMP Messages ICMPv6 (suite)
Pour déterminer l'adresse MAC de destination, le périphérique envoie un message de sollicitation de voisin à l'adresse du nœud sollicité.
Le message inclut l'adresse IPv6 (ciblée) connue. Le périphérique portant l'adresse IPv6 ciblée répond par un message d'annonce de voisin qui inclut son adresse MAC Ethernet.
Dans la figure, R1 envoie un message NS à 2001:db8:acad:1 : :10 demandant son adresse MAC.
Notes: 13 — ICMP
13.1 – Messages ICMP
13.1.5 – Messages ICMPv6
13.1.6 — Vérifiez votre compréhension — Messages ICMP

## Slide 22: 13.2 Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute

## Slide 23: Tests Ping et Traceroute Ping - Tester la connectivité
La commande ping est un utilitaire de test IPv4 et IPv6 qui utilise les messages de requête d'écho ICMP et de réponse d'écho pour tester la connectivité entre les hôtes et fournit un résumé qui inclut le taux de réussite et le temps moyen aller-retour vers la destination.
Si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, la commande ping indique dans un message que la réponse n'a pas été reçue.
Il est courant que le premier ping soit expiré si la résolution d'adresse (ARP ou ND) doit être effectuée avant d'envoyer la demande d'écho ICMP.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.1 — Ping — Test de connectivité

## Slide 24: Tests Ping et Traceroute Ping le Loopback
Ping peut être utilisé pour tester la configuration interne d'IPv4 ou IPv6 sur l'hôte local. Pour réaliser ce test, nous exécutons la commande ping sur l'adresse de loopback locale 127.0.0.1 pour l'IPv4 (et ::1 pour l'IPv6).
Une réponse provenant de l'adresse 127.0.0.1 pour l'IPv4 ou ::1 pour l'IPv6 indique que le protocole IP est correctement installé sur l'hôte.
Un message d'erreur indique que le TCP/IP n'est pas opérationnel sur l'hôte.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.2 – Ping le Loopback

## Slide 25: Tests Ping et Traceroute Ping la passerelle par défaut
La commande ping peut être utilisée pour tester la capacité d'un hôte à communiquer sur le réseau local.
L'adresse de passerelle par défaut est le plus souvent utilisée car le routeur est normalement toujours opérationnel.
    Un ping réussi vers la passerelle par défaut indique que l'hôte et l'interface du routeur servant de passerelle par défaut sont tous deux opérationnels sur le réseau local.
    Si l'adresse de passerelle par défaut ne répond pas, un ping peut être envoyé à l'adresse IP d'un autre hôte sur le réseau local dont on sait qu'il est opérationnel.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.3 - Ping de la passerelle par défaut

## Slide 26: Tests Ping et Traceroute Ping un hôte distant
La commande ping peut aussi être utilisée pour tester la capacité d'un hôte local à communiquer sur un interréseau.
Un hôte local peut effectuer un ping sur un hôte sur un réseau distant. Un succès d'une requête ping sur l'interréseau confirme la communication sur le réseau local.
Remarque: de nombreux administrateurs de réseau limitent ou interdisent l'entrée de messages ICMP ; par conséquent, l'absence de réponse ping pourrait être due à des restrictions de sécurité.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.4 - Ping d'un hôte distant

## Slide 27: Tests Ping et Traceroute Traceroute – Tester le chemin
Traceroute (tracert) est un utilitaire qui est utilisé pour tester le chemin entre deux hôtes et fournir une liste des houblons qui ont été atteints avec succès le long de ce chemin.
Traceroute fournit un temps d'aller-retour pour chaque saut le long du chemin et indique si un saut ne répond pas. Un astérisque (*) indique un paquet perdu ou sans réponse.
Ces informations peuvent être utilisées pour localiser un routeur problématique dans le trajet ou peuvent indiquer que le routeur est configuré pour ne pas répondre.
Remarque: Traceroute utilise une fonction du champ TTL en IPv4 et du champ Hop Limit en IPv6 dans les en-têtes de la couche 3, ainsi que le message ICMP Délai dépassé.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.5 – Traceroute – Tester le chemin

## Slide 28: Tests Ping et Traceroute Traceroute – Tester le chemin (suite)
Le premier message envoyé par traceroute aura une valeur de champ TTL de 1. Le TTL s'arrête alors au premier routeur. Ce routeur répond alors par un message ICMPv4 de Délai dépassé.
Traceroute incrémente ensuite progressivement le champ TTL (2, 3, 4...) pour chaque séquence de messages. Cela fournit à la trace l'adresse de chaque saut au fur et à mesure que les paquets s'écoulent plus loin sur le chemin.
Le champ TTL est incrémenté jusqu'à ce que la destination soit atteinte ou jusqu'à une valeur maximale prédéfinie.
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.5 — Traceroute — Tester le chemin (suite)

## Slide 29: Tests Ping et Traceroute Packet Tracer –Vérifier l'adressage IPv4 et IPv6
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Compléter la documentation du tableau d'adressage
Tester la connectivité à l'aide de la commande ping
Découvrez le chemin en traçant l'itinéraire
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.6 – Packet Tracer - Vérifier l'adressage IPv4 et Ipv6

## Slide 30: Tests Ping et Traceroute Packet Tracer – Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité réseau
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Tester et restaurer la connectivité IPv4
Tester et restaurer la connectivité IPv6
Notes: 13 — ICMP
13.2 - Tests à l'aide des commandes ping et traceroute
13.2.6 – Packet Tracer - Utiliser les commandes Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

## Slide 31: 13.3 Module pratique et questionnaire
Notes: 13 — ICMP
13.3 - Module pratique et questionnaire

## Slide 32: Module Practice et Questionnaire Packet Tracer — Utiliser ICMP pour tester et corriger la connectivité réseau
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Utilisez ICMP pour localiser les problèmes de connectivité.
Configurez les périphériques réseau pour corriger les problèmes de connectivité.
Notes: 13 — ICMP
13.3 - Module pratique et questionnaire
13.3.1 — Packet Tracer — Utilisation d'ICMP pour tester et corriger la connectivité réseau

## Slide 33: Pratique de module et Questionnaire Packet Tracer - Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité réseau - Mode Physique Travaux Pratiques — Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité réseau
Dans cette activité mode physique du Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Utiliser la commande Ping pour le test de base du réseau
Utiliser les commandes Tracert et Traceroute pour les tests de base du réseau
Résoudre les problèmes de topologie
Au cours de ce TP, vous aborderez les points suivants:
Construire et configurer le réseau
Utiliser la commande Ping pour le test de base du réseau
Utiliser les commandes Tracert et Traceroute pour les tests de base du réseau
Résoudre les problèmes de topologie
Notes: 13 — ICMP
13.3 - Module pratique et questionnaire
13.3.2 – PTPM et Travaux Pratiques – Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité des réseaux

## Slide 34: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
L'objectif des messages ICMP est de fournir un retour d'information sur les questions liées au traitement des paquets IP sous certaines conditions.
Les messages ICMP communs à ICMPv4 et ICMPv6 sont les suivants: accessibilité de l'hôte, destination ou service inaccessible et délai dépassée.
Les messages entre un routeur IPv6 et un périphérique IPv6, y compris l'allocation d'adresses dynamique, incluent RS et RA. Les messages entre les périphériques IPv6 incluent la redirection (similaire à IPv4), NS et NA.
Ping (utilisé par IPv4 et IPv6) utilise les messages ICMP de demande d'écho et de réponse d'écho pour tester la connectivité entre les hôtes
Ping peut être utilisé pour tester la configuration interne d'IPv4 ou IPv6 sur l'hôte local.
Traceroute (tracert) génère une liste des sauts qui ont été atteintes avec succès le long du chemin.
Notes: 13 — ICMP
13.3 - Module pratique et questionnaire
13.3.3 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
13.3.4 — Module Questionnaire - ICMP

## Slide 35: Module 13 : ICMP Nouveaux termes/commandes
ICMP
ICMPv4
ICMPv6
ping
traceroute
tracert
Protocole de découverte de réseau Protocol
Sollicitation de routeur (RS)
Annonce de routeur (RA)
Sollicitation de voisin
Messages d'annonce de voisin
Durée de vie
Notes: 13 — ICMP
Nouveaux termes/commandes